## Slide 1
ENCODER PIPELINE
Cross-Layer Adaptive QP Video Encoding
📹 Video YUV Foreman CIF 352×288
→
🔧 BCD+SCA Optimizer (8 iterations)
→
P(t), q(t) → R(t) Channel Rate
→
📐 QP Mapping QP = 32-(R-2)×11 Range: 10~32
→
🎬 H.264 FFmpeg Encode
→
💾 .264
⚙️ BCD+SCA Chi Tiết
Bước 1: Cố định q(t) → Tối ưu P(t) • Giải closed-form (waterfilling) • Ràng buộc: P ≤ Pmax, I ≤ Ith Bước 2: Cố định P(t) → Tối ưu q(t) • SCA xấp xỉ Taylor bậc 1 • SLSQP solver • Ràng buộc: tốc độ bay ≤ Vmax Lặp 8 vòng → QoE hội tụ
🔄 Adaptive QP vs SVC
Adaptive QP (đề xuất): • QP thay đổi LIÊN TỤC theo R(t) • Tận dụng 100% băng thông • Encoder quyết định chất lượng SVC (truyền thống): • QP CỐ ĐỊNH: BL=35, EL=15 • Chất lượng rời rạc (3 mức) • Decoder quyết định chất lượng • Lãng phí khi R gần ngưỡng
📊 Công Thức Chính
Channel Rate: R(t) = log₂(1 + P(t)·h(q(t)) / σ²) Channel Gain: h(q) = β₀ / (‖q - wBS‖² + H²) QoE Function (Log): QoE(R) = log₂(1 + R) Objective: max Σ QoE(R(t)) s.t. constraints
💡 Key Insight: Kênh truyền (R) trực tiếp điều khiển chất lượng nén (QP) → Cross-layer optimization

## Slide 2
DECODER & EVALUATION PIPELINE
H.264 Decoding → PSNR Quality Assessment
💾 Bitstream .264 file
→
① Parse NAL SPS/PPS Slice Header
→
② Entropy Decode CABAC/CAVLC
→
③ Inverse Quantize coeff × Qstep
→
④ IDCT 4×4 Integer Transform
→
⑤ Prediction + Residual
→
⑥ Deblock Filter
QP đọc từ bitstream — decoder tự biết!
📡 SVC Decode Logic (3 mức chất lượng)
R(t) ≥ 3.0 bps/Hz → BL + EL → Chất lượng CAO (QP_eff ≈ 15)
R(t) ≥ 2.0 bps/Hz → BL only → MỜ nhưng xem được (QP = 35)
R(t) < 2.0 bps/Hz → Freeze frame → ĐỨNG HÌNH ❌
📊 Đánh Giá Chất Lượng — PSNR
PSNR = 10 × log₁₀(255² / MSE) • So sánh từng frame: decoded vs original YUV • Full-Reference metric (cần video gốc) • Đơn vị: dB (cao hơn = tốt hơn) Kết quả: Adaptive QP: 33.6 ~ 41.2 dB ✅ Tốt nhất SVC: 27.5 ~ 39.0 dB Straight: 27.2 ~ 30.0 dB Circle: 26.9 ~ 31.2 dB
🏆 Kết quả chính
Adaptive QP vượt Straight: +6 ~ +11 dB Adaptive QP vượt SVC: +2 ~ +6 dB Adaptive QP luôn CAO NHẤT mọi case
🔑 Tại sao Adaptive QP tốt hơn?
• QP thay đổi → tận dụng 100% R(t) • SVC lãng phí khi R gần ngưỡng • SVC freeze khi R < 2.0 → PSNR rất thấp
📌 Lưu ý kỹ thuật
• Decoder KHÔNG cần biết QP • QP được nhúng trong bitstream • PSNR là Full-Reference metric